Wymagania techniczne Polo TV

dotyczące materiałów SD dostarczanych do emisji w plikach

I. Format plików

Kodek:

- MPEG2 4:2:0 @ Main Level

- strumień danych 13-15 Mb/s (CBR)

- struktura GOP: M=3, N=12

II. Standard wizji:

- 576i/25 Progresive scan

- rozdzielczość obrazu 720x576 pikseli,

- format obrazu 16:9 FHA (Full Height Anamorphic)

- obszar bezpieczny dla obrazu i grafiki (Action Safe Area i Graphics Safe Area)

powinien być zgodny z zaleceniem EBU Recommendation R95 "Safe areas for 16:9”

- plik odtwarzany w środowisku PAL musi spełniać wymagania zalecenia ITU-R 601-5

- nielegalne kolory muszą spełniać wymagania określone w zaleceniu EBU R103

III. Standard fonii:

- LPCM 16 lub 24 bity/próbkę

- częstotliwość próbkowania 48 kHz

- sygnały foniczne powinny być nagrane zgodnie w fazie.

- w nagranym materiale powinna być zachowana prawidłowa synchronizacja obrazu i

dźwięku. Opóźnienie fonii względem sygnału wizji nie powinno przekraczać wartości

-20/+40 ms. (Sygnał foniczny nie może wyprzedzać sygnału wizyjnego o więcej niż 20

ms i nie może być opóźniony względem sygnału wizji o więcej niż 40 ms)

IV. Zalecana organizacja pliku:

- sygnały testowe nie mogą być zawarte w pliku z reklamą przeznaczoną do emisji

- na początku i końcu pliku musi znajdować się ramka czerni z ciszą

zgodna z Rekomendacją EBU - R122

V. Przyporządkowanie ścieżek fonicznych

Nagranie stereofoniczne

- A1 - kanał lewy

- A2 - kanał prawy

VI. Poziom sygnału fonii

- poziom wysterowania w materiałach produkowanych z zastosowaniem

mierników pomiaru głośności zgodnych z wymaganiami zalecenia EBU R128

- maksymalny poziom głośności sygnału programowego (reklamy) mierzony zgodnie z

zaleceniem EBU-R128 nie może przekraczać -23 dB LUFS

- maksymalny chwilowy poziom sygnału (”True Peak”’) nie może przekraczać poziomu

-7 dBTP dla sygnału stereo na ścieżkach A1/A2

VII. Uwagi

- minimalna długość klipu wynosi 7 sekund.

- w przypadku materiałów reklamowych każdy klip powinna być dostarczony jako pojedynczy plik